东莞市市场监督管理局机关工会

健身器材采购项目

询

价

文

件

二Ｏ二Ｏ年六月

目  录

第1章 报价邀请函	2

第2章 用户需求	3

第3章 商务及其它要求	9

第4章 报价文件格式	10

# 报价邀请函

兹有东莞市市场监督管理局机关工会健身器材采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

- 项目名称：  东莞市市场监督管理局机关工会健身器材采购项目。

- 项目预算（人民币）：大写：壹拾贰万陆仟元整，小写：￥126000元。

- 项目内容及需求：

- 标的要求：详见第2章。

- 合格报价人要求：详见第3章。

- 保修期：壹年，设备正常使用如属质量问题引起的 ，由使用方在报修后3天内上门进行免费上门维修或更换配件；属使用不当引起的，由供货方负责维修，使用方支付工本费，保修期后继续终身有偿服务。

- 结果公告：经我单位采购小组内部讨论决定后5个工作日内在本单位官网公布结果，以书面或其它形式通知成交商。

- 其它要求

- 递交报价文件截止时间：2020年 6月28日 17 时00分前（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 采购方名称：东莞市市场监督管理局机关工会

- 采购方地址：东莞市南城街道东莞大道南城段112号

- 联系人：郑燕纯   电话：0769-26986717

# 用户需求

- 项目名称

东莞市市场监督管理局机关工会健身器材采购项目。

- 标的内容及要求

| 序号 | 图片 | 品牌 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 速尔SOLE | 跑步机 | F65L | 马达功率：持续马力3.25匹，峰值马力4.75匹 跑步区域：56*155cm超大跑步区域 速度范围：1.0-18千米/小时 坡度范围：0-15 电动坡度调节 减震系统：CUSHION FLEX减震系统，有效降低冲击力，保护关节 带平板支架，蓝牙音箱USB充电接口 可连接APP，通过APP控制机台，记录运动数据 踏板采用3 内倾斜踏板，保护踝关节 预设程序：6个标准程序，2个自定义程序，2个心率模式 面板采用全封闭式面板，防止灰尘进入，提升使用安全性 显示屏：采用7.5英寸LCD显示屏 7组坡度和速度快捷按键设计以及扶手快捷按键设计 ，操作简便 内置有氧风扇可加速空气流通提升有氧运动效果 心率监测：支持手握以及无线心率接收 机台采用可折叠设计，节约空间 四轮水平移动设计，使用方便 最大承重：160kg 整 机 重 量：117.5kg 机台尺寸：长208.5*宽93.2*高168.2m | 台 | 2 |
| 2 |  | 速尔SOLE | 椭圆机 | E25L | 电动坡度调节功能，具有20档坡度调节 全铝合金轨道，减小运行阻力，4轨道设计确保机器运行平稳 运动步距离达到20英寸，符合人体工学的椭圆形运动轨迹，使用舒适无顿挫感 ECB内磁阻力控制系统，具有20段阻力调节，满足不同强度的运动需求 飞轮重量达到8.5公斤，运动更顺畅 传动系统采用超静音POLY-V皮带传动系统 踏板采用3 内倾斜设计，保护踝关节 屏幕采用6.5英寸蓝色LCD显示屏 配备平板电脑支架 USB充电接口 可连接APP,通过APP控制机台，记录运动数据 具有7组快捷按键和扶手调节按键 内置10组程序：6个标准设定，2个用户自定义设定，2个心率模式设定 支持手握式以及无线心率接收功能 内置有氧风扇 内置高保真音箱，无线蓝牙连接 最大载重158公斤，机器净重98kg 机台尺寸：长179*宽60*高180cm | 台 | 2 |

| 3 |  | 速尔SOLE | 立式健身车 | B94L | 专业商用电磁阻力控制系统，阻力调节迅速精准； 具有20档阻力调节，满足不同强度锻炼需求 面板角度可调节，适应不同身高使用者； 坐垫采用莱克布+SBR材质，防水透气不闷热，坐垫上下前后4向调节； 内置心率监测表功能，支持手握式以及无线心率接收功能； 超静音POLY-V传动系统，运行安静流畅 9英寸超大蓝色LCD显示屏 配备平板电脑支架 USB充电接口 可连接APP,通过APP控制机台，记录运动数据 10组内置程序：6个标准程序、2个自定义、2个心率程式 内置有氧风扇，内置高保真音箱，蓝牙连接 飞轮重量8.5公斤 最大载重136公斤 净重46.3KG 机台尺寸：109*58*139cm | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 速尔SOLE | 商用动感单车 | S900 | 阻力刹车：助力按压式磁阻制动系统，可紧急刹；车把手：专业6把位加粗防滑浸塑把手； 表面处理：高亮光环保静电粉体喷；涂传动：高档静音双向皮带传动； 中轴：商用密封轴承/加粗40MM；轴心曲柄：大型商用曲柄； 脚踏：双轴承,台湾加粗M20接口商用； 机身：壁厚2.0毫米平椭圆管与板材焊接结构； 脚踏飞轮：磁控20KG铝合金飞轮； 座椅：高弹性专业运动座垫； 可调调节部件：调节部位铝合金防锈设计； 位置调节：车把垂直可调, 座椅水平垂直； 根据个人力度来调节车的阻力和转数，并模拟上下坡、原地走的动作，在锻炼耐力的同时，大量消耗脂肪。 | 台 | 2 |
| 5 |  | 速尔SOLE | 划船器 | SR800 | 不锈钢材质滑轨，滑轨长度105cm； 磁控阻力系统，具有16档阻力调节，满足不同强度的运动需求； 踏板长度具有7档调节，适合不同使用者； 屏幕采用6.5英寸LCD显示屏，显示屏采用多角度调节设计； 机器采用可折叠设计，方便折叠和移动； 内置10个自动程序和1个手动程序； 整机净重47kg，最大载重150kg； 展开占地面积:长240*宽45*高105cm，折叠占地面积长140*宽45*高175cm。 | 台 | 1 |
| 6 |  | B0DYGREEN | 垂直律动机 | i- vib605 0A | 功能：被动运动、全身放松、舒缓压力、促进微循环等； 运动方向：垂直方向有规律的上下运动，对人体无伤害无副作用； 震动频率：3—13Hz ,7种频率调节；振幅：3mm； 内置自动程序：3个自动程序； 控制方式：RF无线遥控器； 时间设定 : max. 15 min； 驱动马达： 直流马达； 电机功率：最大功率375瓦； 框架材质：高硬度钢体； 脚垫材质：磨砂防滑垫； 最大载重: 150 kg； 机台重量：30kg； 机器尺寸:长575*宽380*高190mm。 | 台 | 1 |
| 7 |  | JILANG | 坐式推胸训练器 | JL7701 | 重量：194Kg； 配重92Kg； 占地尺寸（mm）：1030×1340×1620； 框架：本器材采用高强度优质钢材，主架为116.3×46.3的D型管，附架为100X50平椭管，管材壁厚为2.5mm； 钢索：进口含油钢索，可承受1500㎏以上拉力； 烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护您和他人的安全； 调校：采用气压弹簧调整，达到最佳运动需求； 轴承：转动部位采用深沟球轴承。 | 台 | 1 |

| 8 |  | JILANG | 直臂扩胸训练器 （胸背飞鸟训练器） | JL7716 | 重量：196Kg； 配重：92Kg； 占地尺寸（mm）：1250×1400×1970； 框架：本器材采用高强度优质钢材，主架为116.3×46.3的D型管，附架为100X50平椭管，管材壁厚为2.5mm； 钢索：进口含油钢索，可承受1500㎏以上拉力； 烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护您和他人的安全； 调校：采用气压弹簧调整，达到最佳运动需求；轴承：转动部位采用深沟球轴承。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | JILANG | 坐式蹬腿训练器 | JL7711 | 重量：219Kg； 配重：92Kg； 占地尺寸（mm）：1750×1180×1620； 框架：本器材采用高强度优质钢材，主架为116.3×46.3的D型管，附架为100X50平椭管，管材壁厚为2.5mm； 钢索：进口含油钢索，可承受1500㎏以上拉力； 烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护您和他人的安全； 调校：采用气压弹簧调整，达到最佳运动需求；轴承：转动部位采用深沟球轴承。 | 台 | 1 |
| 10 |  | JILANG | 坐式踢腿 /勾腿训练器 | JL7723 | 重量：225Kg； 配重：92Kg； 占地尺寸（mm）：1600×970×1620； 框架：本器材采用高强度优质钢材，主架为116.3×46.3的D型管，附架为100X50平椭管，管材壁厚为2.5mm； 钢索：进口含油钢索，可承受1500㎏以上拉力； 烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护您和他人的安全； 调校：采用气压弹簧调整，达到最佳运动需求；轴承：转动部位采用深沟球轴承。 | 台 | 1 |

| 11 |  | JILANG | 小飞鸟训练器 | JL7320 | 重量：310 配重：184Kg 占地尺寸（mm）：1550×1040×2250； 框架：本器材采用高强度优质钢材，主立架平椭管，为100X50平椭管，管材壁厚3mm； 钢索：Φ5含油钢索，可承受1500㎏拉力； 烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 焊接：采用先进二保焊；双面成效焊接；焊道美观，机械强度高； 煨弯：无痕弯管，弯处光滑不留痕迹； 导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护您和他人的安全。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | JILANG | 可调腹肌板 | JL7331 | 重量：38Kg 占地尺寸（mm）：1450×610×1130 框架：本器材采用高强度优质钢材，平椭管，50*100*2.5mm管材壁厚2.5mm； 烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 焊接：采用先进二保焊；双面成效焊接；焊道美观，机械强度高； 煨弯：无痕弯管，弯处光滑不留痕迹。 | 台 | 1 |
| 13 |  | JILANG | 腹背训练凳 | JL7329 | 重量：36.5Kg 占地尺寸（mm）：1330×700×900； 框架：本器材采用高强度优质钢材，平椭管，50*100*2.5mm管材壁厚2.5mm； 烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 焊接：采用先进二保焊；双面成效焊接；焊道美观，机械强度高。 | 台 | 1 |

# 商务及其它要求

★报价人资格要求:

- 报价人在中华人民共和国境内登记注册具有独立法人资格的单位，能够独立承担民事责任的能力。

- 凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

- 报价人（含其授权的下属单位、分支机构）在报价前三年内未受到各级管理部门处分或处罚，否则视为报价无效。

- 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料；

- 本项目不接受联合体参加投标。

- 报价书一式一份，相应页签名、盖章及密封。

# 报价文件格式

- 报价人介绍。

- 报价人相关资质及其它证明文件。

- 方案。

- 服务承诺。